РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Слюдянского района

г. Слюдянка

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2020  года   № 60 IV-ГД

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального образования

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 года № Пр-2397, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 10,  33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU 385181042020002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

1.  Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Слюдянского муниципального образования от 31.03.2016 года № 25 (далее - местные нормативы градостроительного проектирования), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 Термины и определения книги 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, местных нормативов градостроительного проектирования дополнить:

Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.».

1.2. приложение № 1 Термины и определения книги 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, местных нормативов градостроительного проектирования дополнить:

Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.».

1.3. п. 1.5 Транспорт Раздела I. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования  книги 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, местных нормативов градостроительного проектирования дополнить подпунктом 1.5.4 следующего содержания:

«1.5.4. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами составляют в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек, велополос в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения Слюдянского муниципального образования не устанавливаются.».

1.4. Раздела I. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования  книги 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, местных нормативов градостроительного проектирования дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Объекты благоустройства территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории принимаются в отношении территорий жилой застройки.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории принимаются следующие:

- площадь зеленых насаждений квартала (микрорайона) - не менее 10% площади жилой территории (норма может быть сокращена до 7% при примыкании территории к парку, лесопарку, городскому саду или скверу). площадь детских игровых площадок из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя; площадок отдыха из расчета 0,1-0,2 кв.м на 1 жителя; комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей - 150 кв.м; площадок для выгула собак - 400 кв.м.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории принимаются:

| Вид благоустройства | Расстояние от окон жилых домов, м |
| --- | --- |
| детская площадка для дошкольного возраста | 15 |
| детская площадка для школьного возраста | 25 |
| площадка для чистки домашних вещей | 20 |
| мусоросборник | 100 |
| площадка для выгула собак | 600 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м площади торгового центра;

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.».

1.5. Пункт 1 введения книги 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования местных нормативов градостроительного проектирования изложить в новой редакции:

«1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 года№ 1034/пр.;

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года№ 1206-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст;

- МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации»;

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации;»

1.6. Пункт 3.5 Транспорт раздела 3 обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения поселения и перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения книги 2 Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования местных нормативов градостроительного проектирования дополнить подпунктом 3.5.4. следующего содержания:

«3.5.4. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляют в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения Слюдянского муниципального образования не устанавливаются.

При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года № 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766- 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст, Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации. Велосипедные дорожки, велополосы устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов; в сельской местности велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.».

1.7. Раздела 3 обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения поселения и перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения книги 2 Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования местных нормативов градостроительного проектирования дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Объекты благоустройства территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории принимаются в отношении территорий жилой застройки.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории принимаются следующие:

- площадь зеленых насаждений квартала (микрорайона) - не менее 10% площади жилой территории (норма может быть сокращена до 7% при примыкании территории к парку, лесопарку, городскому саду или скверу). площадь детских игровых площадок из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя; площадок отдыха из расчета 0,1-0,2 кв.м на 1 жителя; комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей - 150 кв.м; площадок для выгула собак - 400 кв.м.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории принимаются:

| Вид благоустройства | Расстояние от окон жилых домов, м |
| --- | --- |
| детская площадка для дошкольного возраста | 15 |
| детская площадка для школьного возраста | 25 |
| площадка для чистки домашних вещей | 20 |
| мусоросборник | 100 |
| площадка для выгула собак | 600 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м площади торгового центра;

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Славное море», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                         В. Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                          А. В. Тимофеев